УДК 664.25:006.354										        Группа  Н43

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  СОЮЗА ССР

## КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ

## Технические условия						ГОСТ 7697-82

Mais starch. Specifications.

Взамен ГОСТ 7697-66

### ОКП 91 8712 _________________________________________________________________________________

Срок действия 	с 01.01.83 до 01.01.93

#### Снято ограничение срока действия

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кукурузный крахмал, получаемый из зерна кукурузы.

Кукурузный крахмал применяется в различных отраслях пищевой промышленности, а также для технических целей ( в текстильной, бумажной и других отраслях промышленности).

Кукурузный амилопектиновый крахмал применяется как стабилизатор и загуститель, а также для замены картофельного крахмала в пищевой промышленности.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Кукурузный крахмал должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Для производства крахмала должна применяться продовольственно-кормовая кукуруза по ГОСТ 13634-81.

1.3. Кукурузный крахмал вырабатывается:

высшего и первого сортов;

амилопектиновый.

1.4. По органолептическим и физико-химическим показателям кукурузный крахмал должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Норма для крахмала |
| --- | --- |
|  | кукурузного | кукурузного амило-пектинового |
|  | Высший сорт | Первый сорт |  |
| Внешний вид Цвет Запах Массовая доля влаги, %, не более Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество, %, не более в том числе: золы (песка), нерастворимой в 10%-ной соляной кислоте ( в крахмале, предназначенном для пищевых целей), %, не более Кислотность – расхода 0,1 н. раствора NaOH на нейтрализацию 100 г сухого вещества, см , не более Массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество, %, не более Массовая доля сернистого ангидрида (SO2), не более Количество крапин на 1 дм2 ровной поверхности крахмала при рассмотрении невооруженным глазом, шт., не более | Однородный порошок Белый с желтоватым оттенком Свойственный крахмалу, без постороннего запаха |
|  | 13 0,20 0,04 20 0,8 0,008 300 | 13 0,20 0,04 25 0,8 0,008 500 | 13 0,20 0,04 23 0,8 0,008 400 |
| Примеси других видов крахмала Остаток после ситования 1 дм3 суспензии, содержащей 100 г крахмала, через шелковое сито № 67 или капроновое № 73 в пересчете на сухое вещество, крахмала, %, не более Цветная реакция с йодом | Не допускаются |
|  | - - | - - | 0,1 От красной до красно-фиолетовой |

Примечание. При хранении допускается увеличение влажности кукурузного крахмала до 14%.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки – по ГОСТ 7698-78.

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Отбор проб и методы анализа – по ГОСТ 7698-78.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Кукурузный крахмал упаковывают в двойные мешки.

Внутренний мешок тканевый продуктовый по ГОСТ 19317-73 новый или бывший в употреблении не ниже II категории или многослойный бумажный марки НМ по ГОСТ 2226-75, или мешок-вкладыш пленочный по ГОСТ 19360-74.

Наружный мешок тканевый по ГОСТ 19317-73 или льно-джуто-кенафный по ГОСТ 8516-78, или по ГОСТ 18225-72 новый или бывший в употреблении не ниже III категории.

Бумажные и тканевые мешки зашивают машинным или ручным способом хлопчатобумажными нитками по ГОСТ 15958-70, синтетическими нитками по действующей нормативно-технической документации или шпагатом по ГОСТ 17308-71.

Пленочные мешки-вкладыши термоспаивают или заклеивают полиэтиленовой лентой.

Внешний мешок при зашивке должен иметь два ушка или быть без ушков с высотой гребня 8-10 см.

Масса нетто крахмала от 15 до 60 кг.

4.2. Крахмал, отгружаемый в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должен быть упакован также, как сахар-песок по ГОСТ 15846-79.

4.3. Кукурузный крахмал для длительного хранения упаковывают в двойные мешки:

внутренний мешок из льняных тканей в сочетании с хлопчатобумажной пряжей по ГОСТ 19317-73, плотный, повышенной прочности, бывший в употреблении I и II категорий;

внешний мешок тканевый продуктовый по ГОСТ 19317-73 или льно-джуто-кенафный по ГОСТ 8516-78, или по ГОСТ 18225-72 новый или бывший в употреблении I и II категорий.

4.4. Кукурузный крахмал фасуют в мелкую потребительскую тару (пачки или пакеты) из бумаги по ГОСТ 7247-73, марок А-I, A-II, Б-I; в пакеты из полиэтиленовой и полиэтиленцеллофановой пленки или тару из других материалов, разрешенных Министерством здравоохранения СССР для упаковки пищевых продуктов, массой нетто от 100 до 1000 г.

Отклонение от массы не должно превышать, %:

+/-3 – для пачки массой до 250 г включительно;

+/-2 – для пачки массой от 250 до 500 г включительно;

+/-1 – для пачки массой от 500 до 1000 г включительно;

+/-0,25 – для мешка независимо от массы.

4.5. Пачки или пакеты укладывают в плотные дощатые и фанерные ящики по ГОСТ 11354-77 № 7, 9, 10, 11, 13, 14 или по ГОСТ 13360-79 № 12, 14; в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511-79 № 4, 14, 15, 16 массой нетто не более 30 кг.

При перевозках мелкими отправками пачки или пакеты упаковывают в плотные дощатые ящики по ГОСТ 13360-79 № 12 и 14.

4.6. Маркировку транспортной тары наносят по ГОСТ 14192-77 с нанесением манипуляционного знака "Боится сырости".

4.7. На каждом мешке с крахмалом должен быть ярлык из плотной бумаги или из отбеленной ткани. Ярлык размером 70х140 мм закладывают одним концом в горловину мешка и прошивают одновременно с зашивкой мешка.

На ящик должна быть наклеена бумажная этикетка.

На ярлыках и этикетках должны быть нанесены следующие обозначения, характеризующие продукцию:

наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

наименование продукции с указанием вида и сорта;

номер партии;

масса нетто;

дата выработки;

количество единиц потребительской тары (для крахмала в пачках или пакетах);

обозначение настоящего стандарта.

4.8. На каждую пачку или пакет наклеивают (в пакет из пленки закладывают) этикетку (или печатают непосредственно на одной из сторон пачки или пакета типографским способом специальной краской) с обозначениями:

наименования организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения и товарного знака;

массы нетто;

даты выработки;

розничной цены;

обозначения настоящего стандарта.

4.9. Крахмал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается перевозка крахмала в специальных транспортных средствах.

Не допускается перевозка крахмала в транспортных средствах, в которых транспортировались ядовитые или резко пахнущие грузы, а также совместно с продуктами, обладающими специфическими запахами.

4.10. Кукурузный крахмал должен храниться в хорошо проветриваемых складах без постороннего запаха, не зараженных мучными вредителями.

Мешки или ящики с крахмалом укладывают на деревянные стеллажи. При хранении крахмала более 10 суток стеллажи покрывают брезентом или полимерными материалами такого размера, чтобы краями можно было закрыть по бокам первый ряд мешков или ящиков.

В складах, где хранится крахмал, относительная влажность воздуха не должна быть более 75%.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие качества выпускаемого крахмала требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

5.2. Гарантийный срок хранения крахмала – 2 года со дня выработки.